Указания для пользователя

### 3. Описание органов управления

Кнопка «ПУСК»

Используйте эту кнопку для того, чтобы задать время, когда оборудование должно быть включено в первый раз или после перебоя в подаче электроэнергии, для перехода от одной предварительно заданной программы к другой, а также  для того, чтобы начать циклы тепловой обработки.

Кнопка «ОСТАНОВ»

Используйте эту кнопку для того, чтобы задать время, когда оборудование должно быть включено в первый раз или после перебоя в подаче электроэнергии, для перехода от одной предварительно заданной программы к другой, а также  для того, чтобы прекратить выполнение циклов тепловой обработки.

Дисплей

Дисплей отображает текущее время, выбранную программу, соответствующие параметры тепловой обработки и (только для моделей 90 см) рабочую мощность.

Ручка «Выбор программы»

Вращайте эту ручку для того, чтобы задать цикл тепловой обработки в соответствии с предварительно заданной программой.

### 4.  Пользование печью

4.1 Предостережения и общие рекомендации

Когда Вы приступаете к пользованию печью в первый раз, рекомендуется прогреть печь до ее максимальной температуры в течение достаточно длительного времени для того, чтобы выжечь возможные следы производственной смазки.

Если потребуется выполнять какие-либо действия с продуктами, находящимися в печи, дверца должна оставаться открытой как можно меньше времени, чтобы не допустить слишком сильного падения температуры внутри печи, которое могло бы повлечь за собой ухудшение результатов тепловой обработки продуктов.

Во избежание нежелательного контакта с водяным паром, находящимся внутри печи, дверцу печи открывайте в два этапа: сначала приоткройте дверцу (приблизительно на 5 см) и держите в течение 4 … 5 секунд, и только затем открывайте ее полностью.

4.2	Освещение внутри печи

Внутреннее освещение печи включится, как только будет повернута ручка термостата.

4.3 	Как задать время

При первом применении или после перебоя в подаче электроэнергии следует задать текущее время.

На дисплее мигают цифры .

Для того, чтобы задать текущее время, удерживайте одновременно нажатыми кнопки START + STOP до тех пор, пока дисплей не перестанет мигать.

Теперь нажмите или удерживайте кнопку START для того, чтобы увеличивалось показание "часы" на дисплее. Как только будет показан нужный час, нажмите кнопку STOP для того, чтобы задать минуты, и добейтесь увеличения показания "минуты", удерживая, как и прежде, кнопку  START.

Когда будет установлено правильное время, нажмите кнопку STOP, и дисплей перестанет мигать.

4.4	Как задать мощность

После того, как в соответствии с вышеописанной процедурой задано время, и кнопка STOP нажата для того, чтобы подтвердить эту установку, дисплей покажет P8.3 (что означает, что максимальная потребляемая мощность составляет 8,3 кВт), если печь подключена к трехфазному источнику электрической энергии, или покажет P5.5

(максимальная потребляемая мощность 5,5 кВт), если печь подключена к однофазному источнику электрической энергии.

Нажмите кнопку START несколько раз для того, чтобы выбрать одну из следующих величин мощности:

P8.3, P5.5 или P3.0 для трехфазного источника электрической энергии;

P5.5 или P3.0 для однофазного источника электрической энергии.

Когда выбрана подходящая мощность, нажмите кнопку STOP для того, чтобы подтвердить выбор.

4.5 Выбор программы

Для этой печи предусмотрено 10 различных программ тепловой обработки, в том числе:

-	9 программ, тепловой обработки в режиме тепловентиляции, которые может редактировать пользователь (от P1 до P9);

-	1 программа тепловой обработки в режиме тепловентиляции, которую пользователь может редактировать вручную.

В приведенной ниже таблице показаны параметры каждой из этих программ.

|  | Uprh температура предварительного нагрева | Ut °C температура тепловой обработки | U Ct продолжительность тепловой обработки | U Ht продолжительность пароувлажнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Такая же, как отредактирована для Ut °C | Редактируемая | Редактируемая | Редактируемая, если Ut °C > 150 |
| P2 | Такая же, как отредактирована для Ut °C | Редактируемая | Редактируемая | Редактируемая, если Ut °C > 150 |
| P3 | Такая же, как отредактирована для Ut °C | Редактируемая | Редактируемая | Редактируемая, если Ut °C > 150 |
| P4 | Такая же, как отредактирована для Ut °C | Редактируемая | Редактируемая | Редактируемая, если Ut °C > 150 |
| P5 | Такая же, как отредактирована для Ut °C | Редактируемая | Редактируемая | Редактируемая, если Ut °C > 150 |
| P6 | Такая же, как отредактирована для Ut °C | Редактируемая | Редактируемая | Редактируемая, если Ut °C > 150 |
| P7 | Такая же, как отредактирована для Ut °C | Редактируемая | Редактируемая | Редактируемая, если Ut °C > 150 |
| P8 | Такая же, как отредактирована для Ut °C | Редактируемая | Редактируемая | Редактируемая, если Ut °C > 150 |
| P9 | Такая же, как отредактирована для Ut °C | Редактируемая | Редактируемая | Редактируемая, если Ut °C > 150 |
| P10* | Такая же, как отредактирована для Ut °C | Редактируемая | Редактируемая | Неприменимо |

4.6	Тепловая обработка с пароувлажнением

Пользователю предоставлена возможность редактировать программы конвекционной тепловой обработки с пароувлажнением (программы P1 … P9).

Для каждой из этих программ можно редактировать следующие параметры:

-	температура тепловой обработки  [ U t°C ] :  пользовательский нагрев;

-	продолжительность тепловой обработки  [ U Ct ] : пользовательская продолжительность тепловой обработки;

-	продолжительность пароувлажнения   [ U Ht ] : пользовательская продолжительность пароувлажнения.

Примеры циклов приведены ниже.

| Steam | Пар |
| --- | --- |
| Cooking time | Продолжительность тепловой обработки |
| End of preheating. Start of cooking | Конец предварительного нагрева. Начало тепловой обработки |
| 10 minutes cooking (preset) | Тепловая обработка в течение 10 минут (предустановленная величина) |
| Start of humidification cycle | Начало цикла пароувлажнения |
| 5” | 5 секунд |
| 10” | 10 секунд |
| ON | включено |
| OFF | выключено |

Для того, чтобы отредактировать программу конвекционной тепловой обработки с пароувлажнением и ввести точно те параметры, которые требуются, поверните ручку на одну из программ от P1 до P9.

Дисплей покажет параметры выбранной программы.

Удерживайте нажатой кнопку  STOP в течение 2 секунд.

Подается звуковой сигнал о том, что предоставлен доступ для редактирования, и дисплей показывает U t°C .

Нажмите кнопку START для того, чтобы дисплей показал температуру тепловой обработки.

Нажимайте кнопку START или удерживайте ее нажатой для того, чтобы увеличить температуру тепловой обработки; при каждом нажатии кнопки  START температура получает приращение 1°C (от 50°C до 300°C), или  удерживайте кнопку START нажатой, для того, чтобы  получить приращения  5°C. (Примечание. Циклы пароувлажнения U Ht поддаются регулированию только если температура U t°C задана выше 150°C).

Нажмите кнопку STOP (Останов) для того, чтобы перейти к отображению следующего параметра.

Дисплей показывает U Ct.

Нажмите кнопку START для того, чтобы дисплей показал продолжительность тепловой обработки.

Нажмите кнопку START или удерживайте ее нажатой для того, чтобы увеличить продолжительность тепловой обработки (от 1 мин. до 99 мин.).

Нажмите кнопку STOP (Останов) для того, чтобы перейти к отображению следующего параметра.

Дисплей показывает U Ht только в том случае, когда температура U t°C задана более 150°C.

Нажмите кнопку START для того, чтобы дисплей показал циклы пароувлажнения.

Нажимайте кнопку START или удерживайте ее нажатой для того, чтобы увеличить количество циклов пароувлажнения (от 0 до 6 циклов, где 0 означает обычную конвекционную тепловую обработку без увлажнения).

Примечание. Возможно вручную подать пароувлажнение только во время приготовления и с температурой в камере печи 100 градусов нажатием START и удержанием кнопки так долго сколько необходимо подать воды в камеру. Эта операция возможна, если даже подача воды была установлена автоматически во время программирования параметров.

Нажмите кнопку STOP для того, чтобы завершить процедуру редактирования программы.

Дисплей показывает UEnd.

Это соответствует сохранению заданных параметров выбранной программы.

Нажмите кнопку START для того, чтобы отобразить на дисплее только что заданные параметры.

Снова нажмите кнопку START для того, чтобы выполнить только что отредактированную программу.

4.7. Режим конвекционной тепловой обработки с пароувлажнением

Используйте эту ручку для того, чтобы выбрать одну из предварительно установленных программ (P1 - P9).

Дисплей показывает параметры выбранной программы.

Нажмите кнопку START (Пуск) для того, чтобы подтвердить пуск программы.

Программа запускается, и начинается этап предварительного прогрева; на дисплее отображаются символы "PrEh" (предварительный нагрев).

Когда предварительный нагрев завершается, подается звуковой сигнал, подтверждающий, что может быть начата тепловая обработка, и отображаемое на дисплее сообщение "PrEh" («предварительный нагрев») мигает.

Нажмите кнопку START (Пуск) и удерживайте ее в течение нескольких секунд для того, чтобы начать тепловую обработку. (Если не нажать кнопку START после звукового сигнала, то температура будет поддерживаться неизменной в течение приблизительно 10 минут, после чего она начнет падать в течение наибольшего времени порядка 20 минут, считая с момента подачи звукового сигнала. После этого печь выключится).

Примечание. Несмотря на то, что так делать не рекомендуется из соображений качества тепловой обработки, выполнение программы можно начать даже до того, как будет достигнута температура предварительного прогрева, для этого достаточно нажать и удерживать в течение нескольких секунд кнопку START (Пуск).

В процессе тепловой обработки дисплей попеременно показывает время, оставшееся до конца процесса, заданную температуру, количество заданных циклов пароувлажнения (если они заданы), а также номер выбранной программы. В течение последней минуты тепловой обработки дисплей показывает только обратный счет от 60 до нуля (конец тепловой обработки). Как только время закончится, в течение 20 секунд будет подаваться тональный звуковой сигнал, и дисплей покажет символы "End" (конец). Сразу после завершения тепловой обработки пользователь может, при необходимости, продлить тепловую обработку в режиме ручного управления ровно настолько, насколько требуется, как указано ниже.

Нажмите кнопку START и дисплей покажет сообщение "tpOO". После этого каждое нажатие кнопки START будет соответствовать одной дополнительной минуте тепловой обработки; разрешается задать до 10 дополнительных минут. Через 5 секунд тепловая обработка при температуре, которая задана программой, запустится снова.

Когда пройдут эти дополнительные минуты, программа повторит вышеописанную процедуру завершения тепловой обработки, и после подачи тонального звукового сигнала в течение 20 секунд сообщение "End" будет мигать в течение 20 минут, в течение которых температура будет постепенно падать, и стабилизируется при 100°C для процесса тепловой обработки при 100°C или выше, или при температуре, которая задана программой, если тепловая обработка ведется при температуре ниже 100°C. По прошествии 20 минут печь выключится.

Примечание. Во время предварительного прогрева и тепловой обработки каждый раз, когда открывается дверца, на дисплее появляется сообщение “door” («дверца») и подается звуковой сигнал для того, чтобы предупредить пользователя о том, что пока выполняются эти операции, дверца должна оставаться закрытой.

4.8 	Внесение изменений в ранее отредактированную программу

Для того, чтобы внести какое-либо изменение в одну из программ, с помощью ручки выберите одну из программ от P1 до P9, которая ранее была отредактирована.

На дисплее появятся ранее сохраненные параметры.

Удерживайте нажатой кнопку STOP в течение 2 секунд.

Дисплей показывает U t°C .

Нажмите кнопку START для того, чтобы отобразить температуру тепловой обработки.

Нажмите кнопку START или удерживайте ее нажатой для того, чтобы увеличить температуру тепловой обработки; при каждом нажатии кнопки  START температура получает приращение 1°C (от 50°C до 300°C), или удерживайте кнопку START, чтобы получить приращения  5°C.

Нажмите кнопку STOP для того, чтобы отобразить следующий параметр.

Дисплей показывает U Ct.

Нажмите кнопку START для того, чтобы дисплей показал продолжительность тепловой обработки.

Нажмите кнопку START или удерживайте ее нажатой для того, чтобы увеличить продолжительность тепловой обработки (от 1 мин. до 99 мин.).

Нажмите кнопку STOP для того, чтобы отобразить следующий параметр.

Дисплей показывает U Ht только если  температура U t°C  задана более 150°C.

Нажмите кнопку START для того, чтобы отобразить циклы пароувлажнения  (от 0 до 6 циклов, где 0 означает обычную конвекционную тепловую обработку без увлажнения).

Нажмите кнопку STOP для того, чтобы завершить процедуру

редактирования программы.

Дисплей показывает UEnd.

Это соответствует сохранению заданных параметров выбранной программы.

4.9 Ручной режим тепловой обработки

Используйте эту ручку для того, чтобы выбрать программу ручного управления.

Особенность данной, редактируемой пользователем, программы состоит в том, что установленные параметры тепловой обработки не сохраняются в запоминающем устройстве после того, как ручку переводят в какое-либо другое положение.

Это означает, что некоторая "пустая" программа всегда без промедления доступна для быстрого, легкого редактирования.

4.9.1 Как пользоваться этой программой

Используйте эту ручку для того, чтобы выбрать программу ручного управления.

Дисплей покажет "- - - - " (это указывает, что не заданы никакие параметры тепловой обработки), а также покажет номер программы (P10).

Нажимайте кнопку START или удерживайте ее нажатой для того, чтобы температура предварительного нагрева увеличивалась; каждое нажатие кнопки START увеличивает эту температуру с приращением 1°C (от 50°C до 300°C), а если удерживать кнопку START, то для приращения будут 5°C.

Нажмите кнопку STOP для того, чтобы увеличить количество минут тепловой обработки от 1 минуты до 99 минут, если требуется выполнение тепловой обработки под управлением таймера, или задайте “InF” («бесконечность»), если требуется бесконечная продолжительность тепловой обработки.

Отпустите кнопку STOP, и через 5 секунд автоматически начнется предварительный нагрев; печь прогреется до заданной температуры тепловой обработки.

Примечание. Для того, чтобы повторить ту же самую программу, когда процесс тепловой обработки уже завершен, не поворачивайте ручку, и снова нажмите кнопку START.

4.9.2 Для того, чтобы быстро охладить печь, поставьте ручку в положение Po, откройте дверь и нажмите кнопку START, удерживая ее пока не заработает вентилятор.

4.10	Объяснение звуковых сигналов, которые подает печь

Все звуковые сигналы, которые подает печь, отличаются один от другого для того, чтобы пользователь мог точно определить, что происходит с печью.

Меню «Установка или изменение параметров» = один звуковой сигнал.

Завершение предварительного прогрева и пауза перед началом тепловой обработки = 5 звуковых сигналов с паузой 2 секунды.

Начало тепловой обработки = 2 звуковых сигнала.

Открыта дверца во время предварительного прогрева или во время тепловой обработки = непрерывный звуковой сигнал.

Окончание тепловой обработки = 3 звуковых сигнала с паузой 4 секунды.

4.11 Сообщения об ошибках, отображаемые на дисплее

Дисплей может отобразить два различных типа ошибок.

4.11.1 Err3

Это сообщение появляется, когда программное обеспечение обнаруживает, что неисправен датчик.

4.11.2 Err1

Это сообщение появляется, когда программное обеспечение обнаруживает, что разъем датчика неправильно подключен к плате с электронными схемами, или возникло короткое замыкание.